采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 数量 | 单位 | 合计价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲投影仪 | 1.投影技术:3LCD 2.亮度不低于4000流明 3.对比度不低于15000:1 4.标准分辨率XGA（1024*768） 5.光源寿命:普通模式不小于10000小时，节能模式不小于20000小时 | 10 | 台 |  |  |
| 2 | 千兆交换机 | 1.24个以太网10/100/1000 Base-T端口，4个SFP+万兆光口； 2.转发性能：交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥120Mpps； 3.支持虚拟化技术，实现设备的多虚一功能，能够将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备； 4.支持 VLAN 交换，支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN；支持QinQ；支持动态聚合、手工聚合以及跨设备聚合； 5.★支持CPU保护功能、支持ERPS功能、支持蓝牙连接管理功能； 6.支持 IPv4 静态路由、 RIPv1/v2， IPv6 静态路由、 RIPng，支持 OSPF； 7.★支持10KV业务端口防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率，提供官网截图证明并加盖公章 8.支持 SDN/OpenFlow 1.3 技术,实现网络控制层和数据转发层的分离， 简化网络的管理及维护难度, 实现网络流量的灵活控制； 9.支持支持 ARP Detection 功能、 ARP 报文限速功能； 10.★支持链路聚合及聚合零丢包功能； 星号项需提供第三方机构检验报告证明并提供产品授权承诺函,中标后出具授权函原件. | 16 | 台 |  |  |
| 3 | POE千兆交换机 | 1.24个以太网10/100/1000 Base-T端口，4个SFP千兆光口，所有电口均支持802.3at/POE+供电标准； 2.转发性能：交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥120Mpps； 3.支持虚拟化技术，实现设备的多虚一功能，能够将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备； 4.支持 VLAN 交换，支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN；支持QinQ；支持动态聚合、手工聚合以及跨设备聚合； 5.★支持CPU保护功能、支持ERPS功能、支持蓝牙连接管理功能； 6.支持 IPv4 静态路由、 RIPv1/v2， IPv6 静态路由、 RIPng，支持 OSPF； 7.支持10KV业务端口防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率； 8支持 SDN/OpenFlow 1.3 技术,实现网络控制层和数据转发层的分离， 简化网络的管理及维护难度, 实现网络流量的灵活控制； 9.支持支持 ARP Detection 功能、 ARP 报文限速功能； 10.★支持链路聚合及聚合零丢包功能； 星号项需提供第三方机构检验报告证明并提供产品授权承诺函,中标后出具授权函原件. | 5 | 台 |  |  |
| 4 | 电脑显示器 | 1.屏幕尺寸：19.5英寸 2.最佳分辨率：1600x900 3.可视角度：90/65° 4.最佳分辨率：1600x900 5.视频接口：D-Sub（VGA），HDMI 6. 产品类型： LED显示器 | 10 | 台 |  |  |
| 5 | 云桌面终端盒 | 1.CPU:X86结构，主频≥2.0GHz ,Intel J1900； 2.内存：容量≥4GB； 3.存储：采用固态硬盘，容量≥64GB； 4.显卡：支持VGA输出，最大分辨率1920x1200分辨率、 60Hz、32位色； 5.支持上电自启,支持冷/热唤醒 6.网卡：内置1个千兆网卡，提供RJ45接口； 7.接口：≥4个USB接口，其中至少一个为USB3.0接口； ★8. 能够融入学校原有云桌面架构,支持终端集中统一管理，管理员可对终端软件进行集中批量的升级和补丁更新，无需用户介入,三年原厂免费保修服务,提供承诺函. | 20 | 个 |  |  |

核心产品一览表

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | ▲投影仪 |