采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网工程应用实训系统2.0 | 一、物联网实训工位： 一、物联网实训工位： 桌面型设计，便于学生在课桌上对设备的安装配置等实训操作；配备1组网孔操作面板，用于部署各类物联网设备，搭建各种物联网应用场景；有强弱电供电系统，工位背面有6个强电供电插座，工位正面配有2套直流弱电（常用的5V、12V、24V）供电接口，满足工位上各类物联网设备的供电需要，同时，面板上安装了走线槽，方便学生进行各种布线；设计有安全配电系统，带有空气开关及漏电保护系统，一路电源输入、一路开关总控，确保设备使用安全可靠；具备无线及有线网络接口，可接入到多种网络环境下。满足各种要求的实训室或创新实验室的工位设计要求。 1) 电源输入：220V； 2) 强电供电：8组，220V 3孔插座；带电涌保护功能，有SPD指示灯 3) 弱电供电：2组，5V，12V，24V弱电供电端子； 4) 网络接口：支持1个WAN口，4个LAN口 二、桌面型实训工位： 桌面型设计，便于学生在课桌上对设备的安装配置等实训操作；配备1组网孔操作面板，用于部署各类物联网设备，搭建各种物联网应用场景；有强弱电供电系统，工位背面有6个强电供电插座，工位正面配有2套直流弱电（常用的5V、12V、24V）供电接口，满足工位上各类物联网设备的供电需要，同时，面板上安装了走线槽，方便学生进行各种布线；设计有安全配电系统，带有空气开关及漏电保护系统，一路电源输入、一路开关总控，确保设备使用安全可靠；具备无线及有线网络接口，可接入到多种网络环境下。满足各种要求的实训室或创新实验室的工位设计要求。 外观尺寸（长*宽*高）：730mm*269.5mm*507mm； 主面板尺寸（长*高）：669.5mm*379.5mm； 电源输入：220V； 强电供电：8组，220V 3孔插座；带电涌保护功能，有SPD指示灯 弱电供电：2组，5V，12V，24V弱电供电端子； 网络接口：支持1个WAN口，4个LAN口 WIFI功能：支持 三、物联网数据采集网关 该网关可结合物联网和传感技术，实时采集有线、无线传感网设备传感值，并通过通讯模块上传到PC端，实现对传感设备的实时监测及控制。 5寸显示屏TFT（16:9） 支持ZigBee无线传感组网连接 支持Modbus有线传感连接 LCD显示功能 可同时显示9路ZigBee无线传感网输入和6路输出； 可同时显示10路的基于Modbus有线传感网输入和6路的输出； 四、移动互联终端： 1）处理器：Samsung Exynos4418 28nm 间距0.65 尺寸17*17mm 513 FCFBGA封装Cortex-A9 四核32KB*4 I/D 缓存 1MB 二级缓存 CPU主频1400MHz DDR3 32位数据总线最高主频933MHz 2）内存：1G运行内存 32位数据总线 DDR3主频最高933MHz 3）存储器：16G存储内存 EMMC4.5 4）PMU：AXP228电源变频 管理，待机电流小于15mA 5）GPU：Mali-400 MP 6）触摸屏：10.1寸电容多点触摸屏 7）显示：10.1寸显示屏分辨率1280*800 五、智能商业应用模块 该模块主要包括UHF桌面发卡器、条码扫描设备、LED显示屏、网络摄像头、无线路由器等设备，主要实现了智能仓储、智能卖场、拍码购物等几大典型场景的多种智能商业应用，通过模块的使用操作、开发部署，结合理论课程与实训课程的教学，让学生亲自动手，接触物联网技术在商业领域最前沿的真实的应用，最终达到感知体验与动手的结合、方案设计与实际验证的结合，提高学生的实践动手能力。 条码扫描设备  性能参数：  识读性能  识读模式：线性CCD  接口：USB-HID, True RS232, TTL level RS232, Keyboard Wedge  识读精度：≥5mil  提供光源：Visible LED Diode 620nm  识读景深：25mm-390mm  打印对比度：≥30%  条码灵敏度**：倾斜±55°@ 0°Roll and 0° Skew  旋转：±25°@ 0°Pitch and 0° Skew  偏转：±75°@ 0°Roll and 0° Pitch  环境光照度：0 ~ 100,000 LUX  机械/电气化性能：  功耗：0.75W（最大）  工作电压：DC 5.0V  电流 最大电流：150mA  工作电流：120mA  待机电流：45mA  颜色：黑或白  外观尺寸（长×宽×高）：156.0×95.0×71.0 mm  重量：105g  工作环境  工作温度：-0℃to + 50℃  储存温度：-40℃to + 60℃  工作湿度：0 to 95% ( 无凝结) LED显示屏 处理器：ARM 存储容量：板载2M字节存储芯片 显示：板载2排Hub08、4排Hub12 通讯：RS232、RS485 自适应（需加485转换器） 通讯波特率：可支持9600～115200 通讯距离：RS232有效通讯距离为：120米 、RS485有效通讯距离为：1200米 网络摄像机 M-JPEG视频压缩格式，接口: RJ45•Install ActiveX Control，带云台变焦，角度旋转：垂直120°, 水平270，双向语音 , 喇叭和麦克风，图像帧率： Max. 30fps，图像传感器: CMOS 感光器，30万像素，图像分辨率，图像处理：自动曝光(AE)；自动白平衡(AWB)；自动增益控制( (AGC)，网络协议： HTTP/DHCP/IP/TCP/UDP/DDNS，DDNS：Http/PPPoE/FTP/SMTP，工作电压：5.0V，功耗 : 1500mA，报警动作:支持的电子邮件讯息和上传图像FTP，10*φ5红外灯，OLux（红外开），红外距离15M，支持同一屏幕监控9个摄像机，MSN 服务器，支持无线网络(Wi-Fi/ 802.11/b/g )移动，多层次用户管理和密码的定义，在任何地方、任何时间、即时监控，支持手机浏览：IPhone、IPAD、智能手机，支持firefox safari goole 浏览器，支持SD卡存储，最大支持64G。 无线路由器 标准：IEEE 802.11n；IEEE 802.11g；IEEE 802.11b 设备接口 4个10/100 LAN端口 1个10/100 WAN端口 1个电源接口 无线频率范围 2.4GHz - 2. 5GHz 天线 5dBi 不可拆卸天线 安全 64/128-bit WEP加密；WPA & WPA2 输入电源 DC 12V 500mA,外接电源 工作湿度 10%~85% (无凝结) 尺寸 175*145*180 mm 工作温度 0到40摄氏度 5、UHF桌面发卡器： 1) ISO18000-6B，ISO18000-6C（EPC GEN2）， 2) 支持 国标（920~925MHz）、美标(902~928MHz)或定制其它频段， 3) 读卡距离: 大于5 m； 6、热敏票据打印机： 1) 打印方法：热敏点行打印； 2) 打印字库：12x24 24x24； 3) 有效打印宽度： 57.5mm±o.5； 4) 打印速度： 约90mm/秒； 7、 串口服务器： 1) LAN口：以太网:10/100 Mbps，RJ45 保护：内置的1.5 KV电磁保护 2) 串口：4个RS-232接口 端口类型：Male DB9（针式）串口保护：所有信号15 KV ESD保护 3) 串口通讯参数:校验位：None, Even, Odd 数据位：5, 6, 7, 8 停止位：1, 1.5, 2 流控：RTS/CTS, DSR/DTR, Xon/Xoff 速度：110~460800bps 4) 协议：ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, Telnet, SNMP, HTTP 8、高频读写器： 1) 温度适用范围：-20到+60 o C； 2) 卡触点可使用次数：10万次； 3) 支持卡尺寸：支持符合ISO14443TypeA/B的非接触卡； 4) 可给卡提供电流：0-130mA； 5) 与PC通讯类型： Low Speed USB（USB 1.1）；Bus powered device；HID（USB无驱）； 6) 通讯协议：支持ISO14443 TypeA/B，同接触式卡的通讯速度可达115，200 bps； 9、电子价格标签 电子货架标签由标签+刷屏机构成，其中标签的参数如下： 规格尺寸92mm*38mm*3.8mm 重量13.5g 颜色 白色 工作电压3.3V 工作电流8mA 10、中距离式读写器 供电：USB供电 功率：<2.5瓦 天线极化方向：圆极化 工作频率：920-925MHz，跳频250KHz 发射功率：15dbm 六、智能环境气象模块 该套件主要包括温湿度传感器、火焰探测器及烟雾传感器等多种传感器及设备，结合485数据采集模块，实现了智能环境监控场景应用，使学生在对传感器的接线连接、安装配置、业务应用等方面的实操训练中，结合配套的DEMO开发程序，熟悉传感器技术及数据采集技术在物联网环境领域的方法和内容。 火焰探测器 1) 工作电压： 额定工作电压：DC24V，工作电压范围：DC12V~ DC30V； 2) 工作电流： 监视电流：≤10mA，报警电流：≤30mA； 3) 输出容量： 无源常开或常闭（可通过探测器内部PCB上JP1选定为常开-NO或常闭-NC）两种可选输出，触点容量1A，DC24V； 4) 输出控制方式： 通过探测器内部PCB板上跳线器（JP2）可设置为自锁(LOCK)和非自锁(UNLOCK)； 5) 指示灯：正常时，大约每隔5S闪亮一次，表示监测状态；报警时常亮； 6) 光谱响应范围：180nm～290nm； 开关量烟感探测器 1) 报警声音：≥85dB； 2) 供电电源： DC9V～DC28V； 3) 电 流 ： 静态电流 ≤200uA； 4) 报警电流 ≤50mA； 温湿度传感器 1） 供电：24VDC 2) 准确度：温度：0.5度 湿度：±3%RH 3) 量程：-10-60度 4) 工作温度：0-100度 七、智能路灯应用模块 该套件主要包括人体红外传感器、光照度传感器等多种传感器及设备，结合四输入模拟量通讯模块，实现了智能路灯场景应用，使学生在对传感器的接线连接、安装配置、业务应用等方面的实操训练中，结合配套的DEMO开发程序，熟悉传感器技术及数据采集技术在物联网环境领域的方法和内容。 人体红外传感器 工作电压：AC180V~250V50Hz或DC 12V/24V； 输出形式：继电器触发； 延时时间：6秒到5分钟可调； 感应距离：10米（冬远夏近）； 感应角度：左右90度，往下60度； 光照度传感器 供电电压：DC 24V； 输出形式：电流：三线4mA~20mA、电压： 三线0V~5V（盲区为30mV）、网络：RS485\RS232； 3、四输入模拟量通讯模块： 端口数量：4个 端口类型：模拟输入 端口电流：4-20毫安 通讯模式：zigbee 4、 RS485设备（数字量）: 坚固型设计（-40~85℃） ７路数字输入 支持数字量输入高低电平倒置 干接点（逻辑低电平：接地，逻辑高电平：开放） 湿接点（逻辑低电平：0~3V，逻辑高电平：10~30V） 支持3KHz计数器（32位+1位预留）和频率输入 过电压保护：±40VDC 8路数字输出 集电极开路40V，1A（最大负载） 支持5KHz脉冲输出 支持高至低和低至高延时输出（PWM-OUT功能） 4） 隔离电压：3000VDC 5） 浪涌，EFT和ESD保护 继电器 线圈电压：24V 电流：5A 主要功能：细脚2开2闭 八、智能安防应用模块 该套件主要包括电子巡更、红外对射模块等设备，通过客户端，实现了智能安防场景应用，使学生在对传感器的接线连接、安装配置、业务应用等方面的实操训练中，熟悉物联网设备在物联网安防领域的方法和内容。 电子巡更模块 自动感应无需按键，灯光与振动提示读卡成功(振动可单独关闭)。 九组闹钟设置并有振动与灯光提示，提醒巡更人员定时巡逻(最多可设64次)。 USB通讯，机器伴有提示灯显示。 红外对射模块 探测范围:15米 工作电压：12V、24V 供电电流：〉50MA 工作温度：+50~（-30） 继电器输出：常开常闭可选，用跳线设置 电子巡更点 频率：125kHz 温度：-40～60℃ 电子巡更人员卡 使用寿命: 10年 使用温度: -10~80 耐用性: 40万次 警示灯 闪法方式：间断闪、常亮 环境温度：-20℃～55℃ 运行时间：连续 工作电压：DC 12或24V 警灯功率：6W 工作电流：0.8A 九、智能农业应用模块 1、ZigBee模块： 主芯片：CC2531F256，256K Flash,有USB控制器； 串行速率：38400bps（预设），可设置 9600bps，19200bps， 38400bps， 115200bps； 无线频率：2.4GHz； 无线协议：ZigBee2007/PRO； 传输距离：可视距离10米； 接收灵敏度：-96DBm； 2、人体红外传感器模块（配合zigbee使用） 工作电压：DC5至 20V； 静态功耗：65 微安； 电平输出：高 3.3V，低 0V； 延迟时间：可调（0.3 秒~10 分钟）； 封锁时间：0.2 秒； 3、光敏电阻传感器模块（配合zigbee使用） 最大电压（V-dc）：150； 最大功耗（mW）：100； 环境温度（°C）：-30--- +70； 光谱峰值（nm）：540； 响应时间（ms）：上升：20， 下降：30 4、温湿度传感器模块（配合zigbee使用） 全量程标定，两线数字输出 湿度测量范围：0～100%RH 温度测量范围：-40～+123.8℃ 湿度测量精度： ±4.5%RH 温度测量精度： ±0.5℃ 封装：SMD（LCC） 可燃气体传感器模块（配合zigbee使用） 电路电压：〈24V（AC/DC） 测量范围：500-10,000ppm 灵敏度（电阻比）：0.55-0.65 加热器电压：5V±0.2V（AC/DC） 封装：塑料、SUS 双重金属 6、空气质量传感器模块（配合zigbee使用） 空气质量传感器可测量范围：1-30ppm 灵敏度：0.15～0.5（10ppmH2 阻值/空气中阻值） 空气质量传感器输出信号：可变电阻值 环境温度：-10～50℃ 金属网 7、火焰传感器模块（配合zigbee使用） 探测波长：700—1100 nm； 探测距离：大于1.5m； 供电电压 3V-5.5V； 输出方式： 数字输出 当检测到火焰时输出高电平， 没有检测到火焰时输出低电平（0）。 2模拟输出 随着火焰强度的变化的模拟变化输出端电压变化 仿真器 Zigbee模块专用调试工具，可以用于CC11xx、CC24xx、CC25xx等多个系列，支持常用多种调试手段如下载、仿真、调试、断点、单步、全速、擦除、读取、加密等。 9、继电器模块 Zigbee模块专用继电器 单路输出 DC5V 风扇 工作电压：DC24V 工作电流(A)：0.09-0.25 转速(RPM)：3000-4000 十、物联网云平台资源包 物联网云服务平台是针对物联网教育、科研及行业应用推出的物联网大数据存储、分析的物联网云端应用管理开发平台，旨在提供一个开放的物联网云服务平台。使得传感器数据的接入、存储、展现以及设备控制变的轻松简单。 二氧化碳变送器 采用高灵敏度的光敏原件作为传感器，具有测量范围宽，使用方便，便于安装，传输距离远等特点。 供电电压：DC 24V； 输出形式：电流：三线4mA~20mA、电压： 三线0V~5V（盲区为30mV）、网络：RS485\RS232； 风速传感器 该风速传感器采用三杯设计理念可以有效获得外部环境信息，壳体采用优质铝合金型材，外部进行电镀喷塑处理，具有良好的防腐、防侵蚀等特点，能够保证仪器长期使用无锈琢现象，同时配合内部顺滑的轴承系统，确保了信息采集的精准性。被广泛应用于温室、环境保护、气象站、船舶、码头、养殖等环境的风速测量。 技术规格：使用场所：室外；防水类型：防水；精度（电流输出型）：1M/S(0.2M/S启动)；量程：0-30m/s；供电电压：12-24VDC；输出信号：4-20MA。 大气压力传感器 适用于各种环境的大气压力测量。 供电电源：24V DC； 输出形式：4~20mA DC； 工作温度：—10~60℃； 量程范围：0~110KPa； 空气质量传感器 用于家庭、环境的有害气体探测装置，适宜于氨气、芳族化合物、硫化物、苯系蒸汽、烟雾等气体有害气体的探测。 尺寸：32mm X22mm X30mm 长*宽*高； 主要芯片：LM393、MQ135气体感应探头； 工作电压：直流 5V； 气体敏感元件测试浓度范围：10 to 1000ppm； 直流信号隔离变换器 主要功能为将(0-5V) 变送到 (4-20mA)。 电源供电: GND : 9 +24V : C； 输入端(0-5V电压信号)： 输入信号: 3 输入地: 4； 输出端(4-20mA电流信号)： 输出信号: 8 输出地: 7； ZigBee智能节点盒 ZigBee数传终端是一种物联网无线传输终端，利用ZigBee网络为用户提供无线数据传输功能。无线通信模块采用 TI CC2530 ZigBee标准芯片，适用 于2.4GHz、IEEE 802.15.4、ZigBee 和 RF4CE 应用。外壳采用铝合金结构，坚固耐用，抗干扰能力强。提供多路I/O，可实现2路数字量输入输出；2路模拟量输入功能；2路数字量输出。 提供标准RS485接口，可通过USB线。连接PC进行数据通讯。可外接电源供电，或用自带电池供电，适应不同环境的供电方式其应用领域可为：家庭⁄医院⁄建筑物自动化，工业控制测量和监视，低功耗无线传感器网络等各方面应用。 长•宽•高：110.2*84.1*25.25 （mm） 电池容量：1000mAh 主芯片： CC2530F256，256K Flash 输入电压：DC 5V Zigbee通用转接板 1) 与ZigBee智能节点盒配套使用； 2) 通过使用转接板可将原模块方向倒向； 3) 功能：保留原扩展接口引脚全部功能； 四输入模拟量通讯模块 端口数量：4个 端口类型：模拟输入 端口电流：4-20毫安 通讯模式：zigbee 双联继电器 1) 实现双通道继电器驱动和输出控制； 2) 每路继电器模块可独立输出控制； 3) 采用ULN2003A高性能驱动芯片； 4) 继电器模块线圈的驱动电压DC 5V； 5) 输入兼容TTL、CMOS类型的逻辑电平； 6) 驱动芯片的输出端带有钳位二极管； 风扇 1) 工作电压：DC24V 2) 工作电流(A)：0.09-0.25 3) 转速(RPM)：3000-4000 4) 风量（CFM）：24.42-34.18 5) 导线：UL认证线材；红色导线正极(+)；黑色导线负极(-)。 6) 允许的环境温度范围：-10℃～+70℃(作业)；-40℃～+70℃（存储） 11 LED灯 1) DC12V 2) 0.5W 十一、软件资源 物联网智能环境监控实训系统，包含智能商业应用场景、环境监测场景、社区安防场景、公共广播场景、智能路灯场景、移动端场景及智能农业场景。各场景具备如下功能： 1、智能商业应用 模拟基于物联网技术的智能超市、电子商务的真实应用系统场景 环境监测 包含大气环境模块，主要有：温度与湿度的传感数值。用户点击进行查询每种传感数据在一定时间段内的数据显示情况，也可进行导出数据操作 。通过该场景目的考核学生对感知层有线传感器设备的安装、调试、及数据采集编程能力。 社区安防场景 针对房屋内火灾（火焰、烟雾）及非法入侵（红外对射）进行监控，异常时会产生告警提示内容，提示内容会自动推送到LED屏上显示以及推送到移动互联终端（安卓端）显示。 公共广播场景 监测社区内火灾（火焰、烟雾）情况，主要通过输入提醒内容，手动推送方式通知业主一些信息，提示内容会推送到LED上显示以及推送到移动互联终端（安卓端）显示。 智能路灯场景 针对城市路灯及楼宇路灯的智能管理。可手动控制路灯与楼道灯，也可根据时间或者自然光照值自动控制路灯；另外，楼道灯是在满足时间设置情况下，当感应到有人经过时（人体红外）亮起的。 移动端场景 针对智慧城市系统的移动端使用。与PC端系统同步，分别有系统设置、用户注册登录、环境气象、智能商超、预警信息、智能农业功能。 智能农业场景 智能农业模拟的是生猪养殖及温室大棚场景，使用的是单独的一组传感器，通过zigbee无线组网在移动互联终端上进行数据采集，并将智能农业的相关数据显示在移动互联终端上。 8、物联网云服务平台应用及案例 物联网云服务平台标准数据展示web版：新大陆云服务平台支持多种行业标准协议的网关、设备接入，该案例以协议类型分类展示各传感器数据以及负载的控制，以此了解基于Modbus协议、ZigBee协议的物联网传感设备，体验物联网云服务平台。 智能家居web版、android版：智能家居是在互联网影响之下物联化的体现。智能家居通过物联网技术将家中的各种设备（如音照明系统、窗帘控制、空调控制、安防系统等）连接到一起，提供家电控制、照明控制、室内外遥控、防盗报警、环境监测、红外转发以及可编程定时控制等多种功能和手段。与普通家居相比，智能家居不仅具有传统的居住功能，兼备建筑、网络通信、信息家电、设备自动化，提供全方位的信息交互功能，甚至为各种能源费用节约资金。 农科院水产养殖android版：农科院水产培育基地需要严格的培育条件，气候、水温、水位、光照等都会影响水产的培育。本案例基于云服务平台实现模拟的物联网智能水产培育基地，严格控制影响培育基地的各种条件因素，从而促进水产养殖智能化科学化，提高培养成功几率实现水产增产量产。 十二、配套教学资源 1、物联网工程应用实训系统2.0实训教程套装 包含《C#物联网程序设计基础》、《Java物联网程序设计基础》、《CC2530单片机技术与应用》、《C#物联网应用程序开发》、《Android物联网应用程序开发》、《无线传感网络技术与应用项目化教程》、《物联网综合应用实训》、《物联网技术应用大赛试题汇编（中级）》各1本，物联网工程应用系统（智慧城市）实训教程3本 2、配套电子档资料（U盘） 包含配套物联网工程应用实训系统2.0软件、安装环境、配套教学资料等 十三、配套耗材套件： 1、物联网工具包套组 包含一字螺丝刀、十字螺丝刀、套筒、剥线钳、电工钳、万用表等 2、耗材包 包含各种电线、网线、螺丝、螺母、扎线带、电工胶布等 *所投设备的生产厂商需提供配套的实训资源库及实训指导书，投标文件中提供承诺函并加盖公章。 | 1 | 套 |  |  |  |